招　标　文　件

项目名称：新疆农业大学农业科技中心电梯采购安装

项目编号：GK2019-010

新疆维吾尔自治区政府采购中心

2019年6月8日

目录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	8

第三章  合同文本	22

第四章  项目需求	26

第五章  评标方法与评标标准	33

第六章  投标文件格式	43

## 第一章  投标邀请

新疆维吾尔自治区政府采购中心现就新疆农业大学所需的（新疆农业大学农业科技中心电梯采购安装）进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

一、项目名称及编号

项目名称：新疆农业大学农业科技中心电梯采购安装

项目编号：GK2019-010

二、项目简要说明、预算金额及最高限价

（一）项目简要说明

货物类招标项目技术规范书货物需求一览表及技术规格

| 序 号 | 名 称 | 规格及参数 | 数量 | 产地 品牌 | 投标方报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |
| 1 | 扶梯（30度角） | 见技术要求 | 六部 | 合资 | 32 | 192 |
| 2 | 客货梯 | 见技术要求 | 八部 | 合资 | 35 | 280 |
| 设备、运输、安装、调试、检测保险费及其它费用含在单项报价中 |
| 投标总报价：4720000.00元 人民币大写：肆佰柒拾贰万元整 |

（二）本项目采购预算为 472  万元。

（三）本项目设定最高限价，最高限价为 472  万元。

注明：开标前所有报名单位进行现场踏勘交底（时间安排咨询采购单位联系人）

三、项目采购需求

详见招标文件第四章内容。

四、供应商资格要求

1 、投标人必须是中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有独立法人资格的、有能力提供本次招标的货物的制造商或经销商；

2 、投标人为制造商的须具备：合格有效的A 级特种设备制造许可证（乘客电梯）、B 级特种设备制造许可证（载货电梯），且具备合格有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》B 级及以上资质（电梯）；投标人为经销商的须具备：具备合格有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》B 级及以上资质（电梯）、且其授权商应满足制造商的要求；

3 、合同签订前经销商经销商必须具有制造商针对本项目的唯一代理授权书。

4 、同一品牌的制造商与代理商不得同时参加本项目的投标，一个制造商仅能委托一个代理商参加投标；

5 、投标人业绩：近三年（2016年1 月1 日- 至今）类似工程项目电梯销售业绩不少于两项,且必须为投标申请人自行销售的本次所报品牌的业绩，须同时提供合同； 如为代理商，类似业绩须是代理商签订的合同业绩。提供近三年财务审计报告原件；

6、所投电梯品牌电梯曳引机、控制柜、门机、安全钳、限速器、缓冲器及控制系统需原厂研发。

7、踏勘现场的证明材料。

（二）其他资格要求：

1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）本项目  不接受  联合体投标；

（四）本项目  不接受进口产品投标；

五、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“新疆政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“新疆政府采购网”本项目公告页面免费下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“新疆政府采购网”发布的澄清变更公告。

六、投标文件接收信息

投标文件接收时间：2019年  7 月5日上午10:00-11:00分

投标文件接收截止时间：2019 年  7 月 5日上午11:00分

投标文件接收地点：新疆乌鲁木齐市中山路462号广场联合大厦A座14楼政府采购中心  号开标室

投标文件接收人：

七、开标有关信息

开标时间：2019年7月5日上午11:00

开标地点：新疆乌鲁木齐市中山路462号广场联合大厦A座14楼政府采购中心1419号开标室

八、招标联系事项

新疆维吾尔自治区政府采购中心地址：新疆乌鲁木齐市中山路462号广场联合大厦A座14楼

邮编：830002

采购中心联系人： 郜峰　   联系电话： 2815071

采购人：  新疆农业大学

采购人联系人： 高雪             联系电话：0991-8762651

采购人联系地址: 乌市沙依巴克区农大东路311号

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

九、投标文件制作份数要求：

正本份数：1份   副本份数：5份

十、本次招标投标保证金

本次招标投标保证金要求：

本次招标不收取投标保证金。

# 投标人须知前附表

| 项号 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新疆农业大学农业科技中心电梯设备采购安装 |
| 2 | 项目法人 | 蒋平安 |
| 3 | 建设地点 | 乌鲁木齐市农大东路311号 |
| 4 | 招标控制价 | 4720000.00元 |
| 5 | 招标范围 | 电 梯采购及安装服务等有关内容：共计6部扶梯，8部直梯； |
| 6 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 7 | 招标方式 | 公开招标 |
| 8 | 供货周期 | 供货周期：自合同签订之日起60日历日内，关于供货周期的详细说明见 “技术标准和要求”。 |
| 9 | 质保期 | 质保期：验收合格后12个月。 |
| 10 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 11 | 资金到位情况 | 已到位 |
| 12 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 13 | 定标方式 | 推荐中标候选人，推荐前 三 名中标候选人 |
| 14 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 投标人资格要求： 1 、投标人必须是中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有独立法人资格的、有能力提供本次招标的货物的制造商或经销商； 2 、投标人为制造商的须具备：合格有效的A 级特种设备制造许可证（乘客电梯）、B 级特种设备制造许可证（载货电梯），且具备合格有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》B 级及以上资质（电梯）；投标人为经销商的须具备：具备合格有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》B 级及以上资质（电梯）、且其授权商应满足制造商的要求； 3 、合同签订前经销商必须具有制造商针对本项目的唯一代理授权书。 4 、同一品牌的制造商与代理商不得同时参加本项目的投标，一个制造商仅能委托一个代理商参加投标； 5 、投标人业绩：近三年（2016年1 月1 日- 至今）类似工程项目电梯销售业绩不少于两项,且必须为投标申请人自行销售的本次所报品牌的业绩，须同时提供合同； 如为代理商，类似业绩须是代理商签订的合同业绩。 6、所投电梯品牌电梯曳引机、控制柜、门机、安全钳、限速器、缓冲器及控制系统需原厂研发。 |
| 15 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 16 | 投标保证金 | 保证金：免收 户名： 账号： 开户行名称： 开户行号： 投标保证金缴纳形式：投标保证金于2019年 月 日18：00（北京时间，以到账时间为准）之前从投标人基本账户以网银或银行电汇形式汇至本公司账户，否则其投标文件将被拒绝评审，投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间。若投标人未按照上述规定缴纳投标保证金,投标文件将被拒绝评审。 |
| 17 | 投标有效期 | 自投标截止之日起120天。 |
| 18 | 履约保证金 | 合同价款的10% |
| 19 | 招标文件澄清 | 招标文件答疑要求：投标人购买招标文件后，若有疑问需要澄清的，应于2019年 月 日11：00分前向招标人（代理机构）提出书面澄清，招标人（代理机构）将在3日内向所有潜在投标人进行书面回复。 |
| 20 | 投标文件份数要求 | 资格审查资料原件1份； 纸质投标文件正本1份，副本5份 |
| 21 | 投标文件递交 | 地点：新疆乌鲁木齐市中山路462号广场联合大厦A座14楼 |
| 22 | 投标截止时间 | 时间：2019年7 月5日11时00分（北京时间） |
| 23 | 开标时间及地点 | 开标时间：2019年 7 月 5 日11时00分（北京时间） 地点：新疆政府采购中心 |
| 24 | 资格审查资料 | 投标人为经销商的须提供：营业执照、A 级特种设备制造许可证（客梯）、B 级特种设备制造许可证（货梯）、B 级及以上的特种设备安装改造维修许可证（电梯）；投标人为经销商的须提供：营业执照（包含制造商的）、B 级及以上的特种设备安装改造维修许可证（电梯）、制造商的A 级特种设备制造许可证（乘客电梯）、B 级特种设备制造许可证（载货电梯），经销商须提供制造商出具针对本项目的唯一授权书；以上厂家资质均为复印件加盖投标企业公章； 以上原件的复印件密封在装袋内,在封袋上正确标明“资格审查资料原件”,并随投标文件一起递交。 提供近三年（2016年1 月1 日- 至今）类似工程项目电梯销售业绩不少于两项,且必须为投标申请人自行销售的本次所报品牌的业绩，须同时提供合同； 如为代理商，类似业绩须是代理商签订的合同业绩。提供近三年财务审计报告原件。 |
| 25 | 备注 | 本项目的招标代理服务费（按【2002】1980号）和{2003}857号文计算）由中标人支付，发放中标通知书前一次性支付。 |

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，新疆维吾尔自治区政府采购中心（以下简称“采购中心”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在新疆政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

#### 13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.3 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。如有分包，投标人投标任何一个分包，都需单独填写开标一览表。

#### 16、投标保证金

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之后退还，不计利息。

16.3中标人的投标保证金，将自动转为履约保证金。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

#### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后 120 天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

### 四、投标文件的递交

#### 19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达。

19.2.2  注明投标项目名称、项目编号及包号。

19.2.3  未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。

#### 20、投标截止日期

20.1 采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 21、投标文件的递交

21.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

### 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效身份证件的授权代表准时参加，参加开标的授权代表需签名以证明其出席。

23.2开标仪式由采购中心组织，采购人代表、监管代表、投标人授权代表等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时由投标人推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

#### 24、评标委员会

24.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 采购中心和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到采购中心登记查询，逾期将不予受理。

#### 26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在评标现场向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### 28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

28.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.6未通过符合性检查的。

28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出1名中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 采购中心将在“新疆政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

#### 30、质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.4 采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。采购中心质疑接收部门为法律事务部，联系地址：乌鲁木齐市中山路462号广场联合大厦A座14楼采购中心1415室，联系电话：0991-2830608。

30.5 以下情形的质疑不予受理

30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 中标供应商收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购中心，确认中标通知书已收到。若无书面回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 32. 签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则履约保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，经政府采购管理部门同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 34、履约保证金

34.1中标人在收到中标通知书后，中标人的投标保证金将自动转为履约保证金，履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果中标人不同意按照规定去做，采购中心有权取消本次采购中标决定，其投标保证金不予退还。

34.2履约保证金的退还：合同履行结束后，中标人可现场提交或邮寄下列资料申请退还保证金：

1、中标人开具的收款收据。（请注明：今收到新疆维吾尔自治区政府采购中心退还履约保证金　　　　元），收据背面请注明联系人手机号码。

2、银行汇款回单复印件并加盖公章。

3、中标人汇款帐户信息（请清晰准确打印于A4纸上，恕不接受手写信息）并加盖公章。

4、《政府采购验收单》第三联。

政府采购中心在收齐相关资料后，于5个工作日内无息退还履约保证金。

资料提交或邮寄地址：新疆乌鲁木齐市中山路462号广场联合办公大厦A座14楼政府采购中心计划监审部，邮编：830002

收件人：李会计     联系电话：0991-2828668

### 八、其他

#### 35、样品

项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标人的样品将及时退还。

## 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

新疆维吾尔自治区政府采购合同（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据新疆维吾尔自治区政府采购中心                          项目公开招标的结果，签署本合同。

一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用产品的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、维保期

8.1 产品维保期   1  年。（自通过甲方验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：__60个工作日_______

9.2 交货方式：_现场交货________

9.3 交货地点：__甲方指定地点___

十、货款支付

合同签订甲方支付乙方30％合同价款，全部设备到场经甲方、监理、施工安装单位验收合格后再支付乙方50％的合同价款。全部电梯安装完毕并取得合格证后甲方再支付的15％的合同价。5％的余款作为质保金两年后无质量问题再支付给乙方。

要求：合同签订后 60 日内货到现场，安装工作35天内完成。

注意：一旦确定中标商，中标单位必须认证查看安装现场及时提出安装要求。

约责任、在免费维保期内认真履行维保义务，经甲方确认后支付余款。

十一.税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的产品在质量期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在___1_____小时内到达甲方现场。

12.4 在维保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的产品的免费保修期为  1  年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期后，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 初验条件：所投软硬件产品全部安装部署到位，产品外观、数量、功能、性能、技术参数以及集成服务等符合招标文件要求。

13.2 终验条件：通过甲方初验后，试运行3个月，所投软硬件产品运行正常，满足甲方警务云计算平台安全管理服务需求，提交全部报告材料（含中标方在本单位财务独立核算的财务资料）。

13.3 对技术复杂的产品，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，验收费用由乙方承担。

十四、产品包装、发运及运输

14.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。

14.3 乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的产品品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该产品，乙方愿意更换产品但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为乌鲁木齐市。

十八、组成本合同的文件包括：

18.1合同通用条款和专用条款；

18.2采购文件和乙方的投标文件；

18.3中标通知书；

18.4甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章，并经采购中心见证盖章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：           签订日期：      年  月  日

## 第四章  项目需求

## 技术标准和要求

一、招标设备名称、规格、数量明细表及技术要求

1.本技术性能要求仅限于本项目工程所需的电梯设备。

2.如果供货方没有以书面形式对本章提出异议，需方就可以认为供货方提供产品符合本招标文

件要求。

3.本技术性能要求如与供货方所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。

4.货物技术规格、参数与要求，执行最新的国家标准。

5. 投标人所投设备中的主要部件需在设备清单中注明品牌及产地。

农业科技中心项目自动扶梯设备技术

| 序号 | 项目名称 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数量 | 6 台 |
| 2 | 载客量 | 6000人/小时 |
| 3 | 速度 | 0.5M/S |
| 4 | 提升高度 | 一层5.1m，标准层4.5m |
| 5 | 行程 | 根据现场尺寸遵循国标要求 |
| 6 | 服务层站 | 积极响应甲方要求 |
| 7 | 基站 | 无 |
| 8 | 机房位置 | 上端 |
| 9 | 驱动系统 | 微机控制VVVF数字变频驱动 |
| 10 | 控制方式 | 电脑控制 |
| 11 | 踏板宽度 | 1000 |
| 12 | 水平梯级 | 2级 |
| 13 | 操作方式 | 手控钥匙开关 |
| 14 | 运行 | 上、下运行可逆性 |
| 15 | 电源要求 | 动力：三项380V 50HZ 照明：单项220V 50HZ |
| 16 | 梯级 | 选用铝合金梯级，宽度详见施工图 |
| 17 | 扶手部分 | 扶手栏板：钢化玻璃厚度不小于1.2CM，扶手支架：度锌板，扶手带（黑色）：高强度橡胶合成扶手带 |
| 18 | 前沿板 | 不锈钢 |
| 19 | 外侧装饰板（桁架侧面及底部） | 无 |
| 20 | 裙板 | 不锈钢板厚度〉1.2-1.5mm |
| 21 | 排列方式 | 双梯 |
| 22 | 节能模式 | 有人运行，无人停梯变频功能 |
| 23 | 自动加油 | 带自动加油功能 |

农业科技中心客货梯、消防梯技术要求

| 品目 | 农业科技中心1000KG有机房客梯、餐梯 |  |
| --- | --- | --- |
| 数量 | DT八部（餐梯1台） | 1000-1.5 |  |
| 型号 | 1号 | 2、3号 | 5、6、7号 | 8号 | 4号（餐梯） |
| 层站 | 负一层至八层（9站） | 负一层至八层（9站） | 负一层至九层（10站） | 负一层至九层（10站） | 负一层至二层（3站 |
| 速度 | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.75m/s | 0.4m/s |
| 载重量 | 1000KG | 1000KG | 1000KG | 1000KG | 300KG |
| 井道尺寸 | 尺寸2200*2400 现场测量为准 | 尺寸2200*2700 现场测量为准 | 尺寸2200*2150 现场测量为准 | 尺寸2400*2050 现场测量为准 | 尺寸1800*2100 现场测量为准 |
| 层高 | 4.8米 现场测量为准 | 4.8米 现场测量为准 | 4.8米 现场测量为准 | 4.8米 现场测量为准 | 4.8米 现场测量为准 |
| 提升高度 | 37.2米 现场测量为准 | 37.2米 现场测量为准 | 41.7米 现场测量为准 | 41.7米 现场测量为准 | 9.6米 现场测量为准 |
| 井道总高 | 39米 现场测量为准 | 39米 现场测量为准 | 43.5米 现场测量为准 | 43.5米 现场测量为准 | 11.1米 现场测量为准 |
| 底坑深度 | 净深1500 | 净深1500 | 净深1500 | 净深1500 | 净深1500 |
| 机房位置 | 屋顶有机房 | 屋顶有机房 | 屋顶有机房 | 屋顶有机房 |  |
| 开洞尺寸 | 1100*2200现场测量 | 1100*2200 现场测量为准 | 1100*2200 现场测量为准 | 1100*2200 现场测量为准 | 1100*2200 现场测量为准 |
| 开门尺寸 | 900*2100 | 900*2100 | 900*2100 | 900*2100 | 900*2100 |
| 轿箱尺寸 | 国标 | 国标 | 国标 | 国标 | 国标 |
| 控制方式 | 全集显， 监控服务；工厂或本地必须有监控平台实施的可能性。 |  |
| 驱动方式 | 变频调压调速（VVVF）驱动, 客梯永磁同步曳引机由整机制造厂生产 |  |
| 轿门安全系统 | 128束红外线光幕保护 |  |
| 厅外召唤 | 超薄发纹不锈钢，带盲文按钮显示层站，方向指示 |  |
| 地坎 | 铝合金 |  |
| 制作标准 | 符合中国国家标准GB7588《电梯制造与安装安全规范》 |  |
| 开门方式 | 自动中分门 开门尺寸900，门机；伺服电机 （反应快） |  |
| 电源要求 | 动力电源：三项五线交流380V/50HZ; 照明电源：单项交流 220V/50HZ |  |
| 厅门及门套 | 每层发纹不锈钢厅门及小门套。 |  |
| 货梯轿厢装饰 | 吊顶：LED灯；轿厢壁（发纹不锈钢）；PVC轿厢地面：轿厢门：发纹不锈钢；一体式操纵盘；发纹不锈钢；楼层显示召唤：发纹不锈钢； |  |

注意：中标单位须详细勘察现场了解实际尺寸

主要部件配置要求

| 乘 客 电 梯 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 要求 |
| 1 | 曳引机 | 投标品牌生产厂家制造 |
| 2 | 控制柜 | 投标品牌生产厂家制造 |
| 3 | 门机 | 投标品牌生产厂家制造 |
| 4 | 安全保护装置限速器 | 投标品牌生产厂家制造 |
| 5 | 安全保护装置安全钳 | 投标品牌生产厂家制造 |
| 6 | 安全保护装置缓冲器 | 投标品牌生产厂家制造 |
| 7 | 控制系统软件 | 投标品牌生产厂家研发 |
| 自 动 扶 梯 |
| 序号 | 名称 | 质量要求 |
| 1 | 控制柜 | 投标品牌生产厂家制造 |

注：需提供以上部件的型式试验报告。

标准功能

- 全集选控制运行功能

- 超载保护功能

- 超载报警功能

- 超速电气保护功能

- 超速机械保护功能

- 安全光幕保护功能

- 门过载保护功能

- 开关门时间超长保护功能

- 电动机空转保护功能

- 电动机过载（热）保护功能

- 泊梯功能

- 开关异常自动选层功能

- 五方对讲功能

- 警铃报警功能

- 故障低速自救运行功能

- IC卡功能

- 位置异常自动校正功能

- 停电应急照明功能

- 轿顶检修操作功能

- 轿内检修操作功能

- 机房内检修操作功能

- 无呼自返基站功能

23.满载直驾驶运行功能

24.无校内指令自动消除功能

25.反向内指令自动消除功能

26.开门时间自动调整功能

27.开门时间自动控制功能

28.运行次数显示功能

29.轿内照明自动控制功能

30.轿内通风自动控制功能

31.故障自动检测功能

32.故障自动存储功能

33.待机定期自检功能

34.层高自测定功能

35.消防迫降功能

36.抱闸动作的双安全检测

37.主副导轨为T型实心导轨；

客户要求功能：

- 断电自动平层功能        2. 轿顶到站钟功能

3.光幕保护功能             4. 轿内误指令取消功能

5.五方通话（乙方完成）    6.多梯并联控制

客梯及客货两用梯功能一览表

| 序号 | 功 能 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全集选控制运行功能 |  |
| 2 | 有/无司机操作选择功能 |  |
| 3 | 电动机过热保护功能 |  |
| 4 | 主回路接触器检测保护功能 |  |
| 5 | 检修操作功能 |  |
| 6 | 独立运行功能 |  |
| 7 | 运行次数自动记录功能 |  |
| 8 | 指令外召登记及记忆显示功能 |  |
| 9 | 运行方向与楼层显示功能 |  |
| 10 | 故障历史记录功能 |  |
| 11 | 本层按钮开门功能 |  |
| 12 | 满载自动直驶功能 |  |
| 13 | 自动延时关门功能 |  |
| 14 | 本层反向外呼登记功能 |  |
| 15 | 轿内错误指令取消功能 |  |
| 16 | 开梯锁梯自动开关门功能 |  |
| 17 | 强迫关门功能 |  |
| 18 | 无服务自动灭灯、关闭风扇功能 |  |
| 19 | 故障就近平层功能 |  |
| 20 | 轿厢超载指示、报警功能 |  |
| 21 | 锁梯服务功能 |  |
| 22 | 满载指示功能 |  |
| 23 | 端站防止越位功能 |  |
| 24 | 速度监测功能 |  |
| 25 | 防打滑保护功能 |  |
| 26 | 开门区间限定保护功能 |  |
| 27 | 门联锁安全保护功能 |  |
| 28 | 光幕保护功能 |  |
| 29 | 端站楼层校正功能(自动寻址) |  |
| 30 | 关门故障自动保护功能 |  |
| 31 | 掉电数据保持功能 |  |
| 32 | 停站设置功能 |  |
| 33 | 自学习井道数据功能 |  |
| 34 | 自动返基站功能 |  |
| 35 | 故障自诊断功能 |  |
| 36 | 五方对讲（报警）系统功能 |  |
| 37 | 轿内应急照明功能 |  |
| 38 | 上电自动再平层功能 |  |
| 39 | 门锁短路保护功能 |  |
| 40 | 语音报站功能 |  |
| 41 | 呼梯按钮防卡死功能 |  |
| 42 | 防捣乱功能 |  |
| 43 | 警铃功能 |  |
| 44 | 制动器监测功能 |  |
| 45 | 轿厢预留视频接口 |  |
| 46 | 自动断电平层 |  |

3. 售后服务

3.1   产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。

4. 产品质量标准

4.1  符合中国国家标准GB7588《电梯制造与安装安全规范》

5. 总订货数量：扶梯6部，客货直梯7台，餐梯1台。

6. 到货港：新疆乌鲁木齐新疆农业大学；

7.所报价款包括货款、运输费、安装费、调试验收等所有费用；不含土建配合费，本项目为交钥匙工程。

## 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

总则

（一）招标人负责依法组建评标委员会。评标工作由评标委员会承担。

（二）评标工作依据《中华人民共和国招标投标法》、国家七部委联合颁发的《工程建设项目货物招标投标办法》及有关规定，公平、公正、科学、择优的原则进行。采用相同的程序、标准和方法，对投标人的投标进行评审、比较。

（三）评标委员会依据招标文件中的标准、办法对投标文件进行评标，任何其他的外部证据均不得作为评标依据。

（四）评标采用综合评估法。本办法中规定了所有必须评价的项目及相关评价标准。按照本办法设定的评标标准及方法对投标文件进行评审，任何人在复制、使用过程中均不得对原件修改。

（五）评标工作由评标委员会推举的评标委员会主任主持。每位专家独立评标，任何人不得通过任何方式，干扰评标委员会的评标。

（六）评标委员会将按投标人合计综合得分的高低顺序推荐三名中标候选人报评标委员会。由招标领导小组按照国家有关法规组织定标。

## 二、评标内容与评标程序

（七）评标的内容

评标的内容包括：对投标报价、企业实力及信誉、产品检测报告数据对比、业绩及售后服务、标函质量等的评审和比较。

（八）评标程序及规定

1.评标程序如下：

组建评标委员会→资格审查→初步评审→详细评标→完成评标报告

（1）依法组建评标委员会，由评标委员会推选评标委员会主任委员。

（2）评标委员会依据“投标须知”第14条的规定，确定有效投标。

（3）评标委员会依据“投标须知”中第22.3条规定，对投标文件进行资格审查、初步评审，确定进入详细评标的投标人名单。

（4）评标委员会对进入细致评标的投标文件，在澄清、修正计算错误的基础上进行细致评审。

（5）评标委员会对投标文件的内容有疑问的部分，可以向投标人书面质询，要求该投标人做出书面澄清，但不得对投标文件做实质性修改。

（6）评标委员会根据评标情况写出评标报告，并按顺序推荐出中标候选人名单，评标报告中包括基本情况、评标委员会成员名单、开标记录、符合要求的投标书、废标情况说明、评标标准及方法、定标原则、评标委员会的评标结果、评标过程各项得分记录表以及澄清、说明和相关记录等。

2.评标委员会按照本办法，对进入详细评审的投标文件进行投标文件合格性进行评审。

（九）若发生并列情况，按照投标价格低者优先的原则排序。

## 三、评标标准及说明

（十）评标标准的说明如下：

评标计分方法按综合评估法进行评标。综合评估法是指对投标文件投标报价部分（30）、技术商务部分（70分）实行量化百分制进行综合评定。评标时评标委员会根据招标文件确定的评标标准，对其进行技术商务部分、投标报价部分进行评审。

评委打分保留小数点后两位，去掉最高和最低分的算术平均值保留小数点后两位，第三位四舍五入。每个投标人的得分为其技术商务部分评审得分、投标报价得分的总和。

## 四、定标原则

（十一）1.评标委员会通过综合评分并按分数高低作出排序确定出前三名作为中标候选人推荐给招标人，招标人从三名中标候选人中确定出最终的中标人。

2.招标人确定中标人时的原则：排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，确定排名第三的中标候选人为中标人。如果有两个投标人得分相同时，取投标价格低者排名靠前。

## 五、注意事项

（十二）评标过程保密

依据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，招标人对评标过程严格保密，任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果，同时，评标委员会成员和参与评标的有关工作人员均不得向他人透露有关评标过程的情况，否则将依法追究其相应的法律责任。

## 附评分标准（满分30分）

投标报价得分计算方法：

投标人投标报价：C1，C2 ，C3……Ci，Cn

基准价E = 最低有效投标报价

投标报价得分：A1，A2，A3……Ai，An

权重值：K2=30%

投标报价得分的计算：

An = 30- [(Cn-E)/E]×100 ×0.3

分值计算保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”，如果得分为负分时，按零分计。

备注：1、投标人最终得分等于技术商务部分、投标报价二者得分之和。

2、评标委员会按照投标人最终得分由高到底顺序确定出各投标人排名顺序。如果出现投标人最终得分相同的情况，投标报价低者排名顺序优先在前。如果出现投标人最终得分相同、投标报价相同的情况，技术商务部分得分高者排名顺序优先在前。

3、资格审查、重大偏差通过上述评审后，造成合格的投标文件不足三个的，评标委员会应认定本次招标工程的投标人数量没有竞争力，宣布本次招标失败，业主将重新组织招标活动。

附表1：资格审查表

项目名称：                  日期 ：   年   月   日

| 序号 | 评审标准 | 投标人名称及评审意见 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 投标人 |  |  |  |
| 1 | 投标人必须是中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有独立法人资格的、有能力提供本次招标的货物的制造商或经销商； |  |  |  |  |
| 2 | 投标人为制造商的须具备：合格有效的A级特种设备制造许可证（乘客电梯）、B级特种设备制造许可证（载货电梯），且具备合格有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》B 级 及 以 上 资 质（电 梯）；投标人为经销商的须具备：具备合格有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》B级及以上资质（电梯）、且其授权商应满足制造商的要求；所投电梯品牌电梯曳引机、控制柜、门机、安全钳、限速器、缓冲器及控制系统需原厂研发。 |  |  |  |  |
| 3 | 投标人如为专项授权经销商，须取得制造商的专项授权书； |  |  |  |  |
| 4 | 同一品牌货物的制造商与代理商不得同时参加本项目的投标，一制造商对同一品牌同一型号的 货物，仅能委托一个代理商参加投标,且投标品牌招标要求的配件满足要求； |  |  |  |  |
| 5 | 投标人必须按招标文件中投标人须知前附表第16项规定，缴纳投标保证金。 |  |  |  |  |
| 6 | 投标人业绩：近三年（2016年月1日-至今）类似工程项目电梯销售业绩至少两项须同时提供合同、售后务满意度调查表，两项缺一不可； 如为代理商，类似业绩须是代理商签订的合同业绩；提供近三年财务审计报告； |  |  |  |  |
| 结论：通过标注为√，未通过标注为×。 |  |  |  |  |

备注：1、以上审查项目中，凡要求提交原件审查的，资格审查时以原件为准。

2、如果资格评审中有一项不满足审查标准的，评标委员会将认定该投标人不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

评标委员会员（签字）：

附表:3：技术商务部分评审标准（70分)

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评审内容 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人企业实力 | 15分 | 投标制造企业拥有近一年取得年度全国政府采购电梯服务十强供应商证书，制造资质等级自动扶梯提升高度能达到25M的，并且依据投标人提供的电梯设备制造及研发能力、生产设备、生产工艺、检验设备、企业技术人员、企业生产规模、财务状况、管理体系是否完善等情况综合打分。（15-0）分 |  |  |  |  |
| 2 | 备品件、易损件及专用工具供应 | 5分 | 根据备品备件、易损件及专用工具供应情况，最好的得5 分，其它酌情扣分 |  |  |  |  |
| 3 | 售后服务及质保期限 | 5分 | 保修方案完整详细，满足招标文件要求：有具体售后现场技术服务且回应最及时； 质保最少期限为一年，得1分，每延长一年质保期限得2分； |  |  |  |  |
| 4 | 近 三 年（ 2016 年1 月1日- 至 今）类似业绩 | 15分 | 企业业绩稳定，品牌具备一定市场占有率（0-15）分。 |  |  |  |  |
| 5 | 企业信用、荣誉 | 5分 | 投标品牌自2017年以来获得过国家级质量协会认定 “全国电梯行业质量领先品牌”与“全国产品和服务质量诚信示范企业”的少一项扣2分；信用等级连续七年被评定为AAA 级的少一项扣1分。 |  |  |  |  |
| 6 | 商务条款偏离 | 5分 | 投标人的商务条款响应程度等符合或优于招标文件要求的得5分；投标人的商务条款响应程度等每偏离一项招标文件要求扣1 分，扣完为止 |  |  |  |  |
| 7 | 投标产品的生产 或供货能力、质 量、技 术、性 能 指标 | 25分 | 要求制造商具备以下生产和研发实力：电梯门机控制软件、轿厢通信软件、电梯轿顶控制软件、称重系统软件、扶梯主控软件；扶梯主机制造商研发，电梯控制柜应具有电磁兼容性报告。（ 25-0）分，按照上述要求提供证书少一项扣3分缺少3项以上的不得分。 |  |  |  |  |
| 8 | 技术服务措施及 售后服务承诺和维保计划 | 10分 | 投标人承诺有常用备品备件，能够在1小时内及时处理故障的得10分，投标人承诺有常用备品备件，能够在2小时内及时处理故障的得5分，投标人承诺有常用备品备件，能够在4小时内及时处理故障的得2分。 |  |  |  |  |
| 9 | 安装调试施工方 案或施工组织设计 | 5分 | 安装调试施工方案或组织设计详细、施工部署全面，针对性强，对工程施工具有较强的指导性、有具体可行的措施的得满分，否则酌情扣分。 |  |  |  |  |
| 10 | 主要安装施工管 理人员情况 | 5分 | 根据项目管理人员针对工程实际配置是否合理酌情打分。 |  |  |  |  |
| 11 | 技术条款偏离 | 5分 | 根据投标人投标产品主要部件及功能要求响应程度酌情打分。 |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |  |
| 得分 | 合计×0.7 |  |  |  |  |
| 注：1.各评委应认真了解本招标文件和工程有关情况后，做出须自己负责的评审。 2.技术标评审标准满分为70分。 3.投标人技术商务部分得分等于评委评分去掉最高和最低分的算术平均值。 4.评分分值计算保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。 |

另：政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予6%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

## 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资格、资信证明文件

三、投标配置与分项报价表

四、技术参数响应及偏离表

五、商务条款响应及偏离表

六、开标一览表

七、技术方案

### 一、资格性和符合性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

### 二、资格、资信证明文件要求

1、资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  2017或2018年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见后）

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见后）

文件6 法人授权书（原件）

文件7 投标函（原件）

以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章，否则视为无效投标。

备注：建议投标人将资格证明文件单独装订成册。

2、非实质性资信证明文件目录

格式1 《企业声明函》

格式2《残疾人福利性单位声明函》

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

### 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就GK2019-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

身份证号码：

联系电话：（手机）

单位名称：_____________________________________

授权单位（公章）：_________________________________

单位地址：

日期：

| 授权人身份证复印件(双面) | 被授权人身份证复印件(双面) |
| --- | --- |

## 投标函格式

致：新疆维吾尔自治区政府采购中心

根据贵方的GK-            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务或产品与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

格式一 企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加新疆维吾尔自治区政府采购中心采购编号为     的         项目政府采购活动提供本企业制造的服务或产品，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的服务或产品。本条所称服务或产品不包括使用大型企业注册商标的服务或产品。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：     ）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）

格式二 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

### 三、投标产品配置及分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称及规格、型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |

### 四、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

### 五、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 维保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交付方式 |  |  |  |
| 交付地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

### 六、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |

日期：       年   月   日

### 七、技术方案

（内容格式自拟）

### 附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                           联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                              邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

保证金帐户

户名: 新疆维吾尔自治区政府采购中心

帐号：3002010129200018670

开户行：工商银行乌鲁木齐市明德路支行

供应商缴纳的保证金必须于投标文件（响应文件）接收截止时间前一日的17时前，以供应商的名称，按本采购文件规定的金额缴纳到上述指定账户。

保证金只接受供应商通过人民银行大额支付系统或小额支付系统汇款到上述指定账户，不接受代缴等其他形式缴纳的保证金。

未按上述要求缴纳保证金的供应商，采购中心拒绝接收其投标文件（响应文件）。